## Slide 1: 对传统PFC+谐振LLC的优化
直接恒流输出
采用16 脚高集成ICL5101/5102
AC
PFC IC
谐振IC
LED
恒压
输出
恒流降压电路
采用低损耗，小封装开关管CoolMOS™
为宽输出范围重新选择谐振拓扑LCC
Re
Lp
Cs
LLC
Ls
Re
Cp
Cs
LCC
Ls

## Slide 2: LCC拓扑的特点
在较窄的频率范围内实现很宽的输出电压范围
在较窄的频率范围内实现恒流
相对于LLC，LCC具有较好的短路特性
谐振点的输出电流恒定，无次级反馈情况下可以实现恒流
Chart: fs(kHz)
CC Trace | 0 | 0 | 80.0277 | 63.9984 | 40.0553 | 15.9609 | 3.9902
Chart: fs(kHz)
fp
fo
∆f
∆f
恒流线
恒流线
Vac
Re
Cp
Cs
Ls
Vri
Icp
Iac
Iac
Ir
LCC拓扑

## Slide 3
Feedback
Vcc Circuit
Vac(V) | Vout（V) | Iout（A) | Eff
230 | 80 | 1.5 | 93%
90 | 80 | 1.5 | 90%
Item | Spec
Input(Vac) | 90-277
Vout(V) | 10-80
Iout(A) | 1.5
IC | PFC MOSFET | LCC MOSFET
ICL5101G | IPA60R190P6 | IPD60R650CE
无次级电流采样实现恒流，简化电路
可用于低至30W应用，总体成本可以与两级PFC+Flyback竞争
使用分档频率，可以实现分段亮度
120W 无反馈恒流LED驱动方案

## Slide 4: 120W LCC 宽输出电压电流范围驱动方案
Feedback,0-10V Dimming
Vcc Circuit
Vac(V) | Vout(V) | Iout（A) | Eff
230 | 80 | 1.5 | 93.3%
90 | 80 | 1.5 | 90.9%
Item | Spec
Input(Vac) | 90-277
Vout(V) | 10-80
Iout(A) | 0.05-1.5
IC | PFC MOSFET | LCC MOSFET
ICL5101G | IPD60R180C7 | IPD60R650CE
更宽的输出范围
  电流: 低至2%
  电压: 低至 20%
极大扩展平台通用性
  缩短研发周期
  减少库存
  加快产品上市时间

## Slide 5
新一代PFC+谐振半桥 控制器ICL5102
低待机功耗
更齐全保护，自动重启动模式
过温保护精度更高
PCB脚位容易兼容